## Slide 1: 这个PPT有两个部分
说明
实际的例子

## Slide 2
说明

## Slide 3: ABA’
PPT的结构是ABA‘，
  第一个A是引出的问题，是本研究的目的；
  后边的A‘是你的结论，是问题解决与达成的结果；
    A’和A很相似，所以都有“A”，但A强调意义、A‘强调结果
  中间的B是你做的过程、做的结果，是PPT的主体，
ABA’像一个枣核，两头小中间肥
A B A’

## Slide 4: 答辩的PPT和论文相对应
ABA‘
  第1个A相当于论文的摘要部分，课题的背景、意义
  第2个A‘相当于论文的结论部分，主要结果的总结，也包含了未来的展望，
  中间的B是论文的主体，

## Slide 5: 要让人了解
字要少，
不要都堆成一行，
这是对比

## Slide 6: 要让人记住
每一张PPT有一个重点，
  最好只有一个，不要超过三个，
用红颜色的字强调出来，
如下例

## Slide 7: 善于用比较
很多人并不是很了解你的领域，
要善于利用对比来‘科普’：
  列举本领域几个参考文献与数据，拿你的和他们对比，
比如

## Slide 8: 要避免的错误
vs.
vs.

## Slide 9: 要避免的错误
vs
vs

## Slide 10: 写PPT和讲PPT
这是两种不同的本事，
  写PPT要按ABA’的规范、等等。。。
  讲PPT要rehearsal （提前演练），要记时间（按规定不要超时）。。。

## Slide 11: 如何利用PPT画word当中的插图
Word双列论文标准图片:
字体的样式与大小：Calibri 9
字体的间距是：0.3
Paste special -> 增强型图 or PNG
把你要放的图放在这个框中，写上文字，字的样式如上面描述。
要注意两个要点：第一就是文字的大小等严格按照上边的说明。第二就是图的缩减必须是在这个框内 。
paste到Word，使用Paste special 增强型图。
TC joints
PtRh mask
Pt mask
Word 双列文档截图
8 x 8 cm2

## Slide 12
例子

## Slide 13: 航空发动机高温测量声表面波传感器研究
答辩人：胡铭楷
导师： 段力
2019年1月
（ PPT样板）

## Slide 14: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺与测试平台
4
特性测试
5
总结与后续工作规划
A
B
A’

## Slide 15: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺与测试平台
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 16: 研究背景 —— 介绍
声表面波 沿物体表面传播的一种弹性波
声表面波器件 由具有压电特性的基底材料和在基片上制作的金属膜叉指状换能器（IDT）组成。电信号通过叉指发射换能器转换成声
信号（逆压电效应），在介质中
传播一定距离后到达接收叉指换能
器，又转换成电信号（正压电效应）。

## Slide 17: 研究背景 —— 应用
应用领域：
电视机、手机、通信网络
汽车、电气网络温度监测系统
极端环境测试-
航空发动机内部传感

## Slide 18: 研究背景——声表面波温度传感器原理
外界环境温度改变
压电晶体表面特性（刚度）改变
表面声波声速改变
器件谐振频率改变
建立谐振频率与环境温度的对应关系

## Slide 19: 研究背景——国外研究现况
Al/128Y-LN

## Slide 20: 研究背景——国内研究现况
Al/LN Al/Quartz

## Slide 21: 研究背景——目前存在的主要问题
缺乏使用LN衬底材料制作SAW高温传感器，达到超过400℃稳定测温的实验结果
高温下的温频关系的线性程度较差
缺乏重复性探究实验
RFID及相应匹配电路、封装无法在高温环境下使用

## Slide 22: 研究目标与研究内容
研究目标：
设计制造能够实现室温至800℃温度测试的声表面波温度（SAW) 传感器
设计与实现能够应用于高温下无线通信系统
传感器工程应用成熟性：线性特性好、重复性好、高温下稳定性好
研究内容：
声表面波器件基本原理
相关材料选择与SAW器件设计
MEMS制作工艺
温度测试方案设计与实现

## Slide 23: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺与测试平台
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 24: 单端口谐振型声表面波器件
原理 在信号频率不匹配时，信号经正（逆）
压电效应从端口反射回源端；信号频率匹配
时，在谐振腔内形成驻波，能量以电阻为载
体消耗。
a 叉指换能器指宽/反射栅指宽
λ (4a) 声表面波波长
W 声孔径大小
Np 叉指换能器对数
Ng 反射栅对数
Lg 叉指换能器与反射栅间隔

## Slide 25: 声表面波器件——材料选取
材料 | 石英 | 铌酸锂 | 钽酸锂 | 氧化锌 | 硅酸镓镧 | 磷酸镓
相变(从室温到熔点) | 有 | 有 | 有 | * | 无 | 无
相变温度 | 573 | 1140 | 605 | * | 1470 | 970
硬度(莫氏) | 7 | 5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | *
延迟温度系数(ppm) | 20 | -74 | -40 | -20 | 50 | 40
机电耦合系数(%) | 0.1 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4
相速度(m/s) | 3800 | 4000 | 3400 | 3200 | 2700 | 2900
介电常数ε11 | 4.423 | 44 | 41.9 | 1.7-2.5 | 19 | 6
弹性常数c66(Gpa) | 39.986 | 89.3 | 93.31 | 0.4247 | 42.35 | 22.38
压电常数e11(C/m²) | 0.17 | 0 | 1.849 | * | -0.45 | 0.21
密度(g/cm³) | 2.64 | 4.64 | 7.46 | 5.606 | 5.75 | 3.57
热膨胀系数a11（10―⁶） | 13.77 | 15.4 | 16.1 | 6.5 | 5.15 | *

## Slide 26: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺与测试平台
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 27: 制作工艺——SAW器件制作
光刻显影后效果
溅射剥离后效果
2μm

## Slide 28: 测试平台——低温区精确测试

## Slide 29: 测试平台——高温测试
Muffle furnace
VNA
adapter
Pt cable

## Slide 30: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 31: 温频特性测试——高温测试（重复性与稳定性）
二次升温实验结果
SAW传感器最高测量温度已经达到800度，打破了之前的记录。
测量误差小于 1%，整体表现出一定重复性。
在高温下表现出一定的稳定性。
初始频率为415.75MHz,温度频率系数为-2.97KHz/℃
800℃下保持1小时并连续采集实验数据

## Slide 32: SAW器件有无钝化比较
850℃高温处理前
850℃高温处理后
（无钝化层）
（有钝化层）
钝化层对SAW起到了保护作用！

## Slide 33: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
材料选择与制作工艺
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 34: 总结
调研声表面波温度传感器的相关文献，并根据实际项目需求选择器件材料、设计器件参数。
探索声表面波温度传感器的加工工艺，并通过研究与改良工艺提高制作良品率。
探究提升材料工作温度上限的方法，并经过实验论证。
设计高温测试系统，并实现室温至800℃的温度测试，取得的实验结果满足设计目标。

## Slide 35: 主要创新点
设计并制作出利于无线匹配的温度传感器，无需外连匹配电路网络。
通过制作二氧化硅钝化层使得器件材料工作温度超过学术论文普遍认定的350-400℃。使得铌酸锂能够应用于高温环境。
搭建RF高温测试系统，简化了测试难度。

## Slide 36: 研究生期间发表论文
胡铭楷, 翁昊天, 刘骏尘, 付学成, 史丽云, 丁桂甫, 张亚非, 段力. 设计和工艺参数对声表面波器件性能的影响[J]. 微纳电子技术, 2017, 54(11):752-759.
Mingkai Hu, Franklin Li Duan. Design, Fabrication and Characterization of SAW Devices on LiNbO3 Bulk and ZnO Thin Film Substrates[J]. Solid-State Electronics, 2018
Mingkai Hu, Franklin L. Duan, Yuzhen Lin, Jibao Li, and Xueqiang Cao. "A New High-Temperature Sensing Device by Making Use of TBC Thermistor for Intelligent Propulsion Systems", 2018 AIAA/IEEE Electric Aircraft Technologies Symposium, AIAA Propulsion and Energy Forum, (AIAA 2018-5015)
Duan Franklin Li, Hu Mingkai, Zou B, et al. An Easy Way of High-Temperature Monitoring of Turbine Blade Surface for Intelligent Propulsion Systems[C]// Joint Propulsion Conference. 2018.
邵靖, 段力, 胡铭楷, 丁桂甫, 毛成龙, & 沈杰等. (2018). Mems原位集成传感器振动冲击试验研究.《振动.测试与诊断》(3).

## Slide 37: 谢谢，欢迎提问。